## Slide 1: BIM利用技術者試験準1級対応
教科書・講義スライド

## Slide 2: 第1章｜建築をBIMで表現するとは - 1. 章のねらい
建築図面とBIMの関係を深く理解します。
平面・断面・立面の整合性を意識します。
モデリングにおける「レベル」の重要性を理解します。

## Slide 3: 第1章｜建築をBIMで表現するとは - 2. キーワード定義
**レベル（Level）**
- 基準となる高さ位置
- 階の基準として機能
- 部材の配置基準
**ビュー（View）**
- モデルの見方
- 平面図、立面図、断面図、3Dビュー
- 同一モデルの異なる表現

## Slide 4: 第1章｜建築をBIMで表現するとは - 3. 本文解説
建築図面は、3次元の建物を2次元で表現したものです。
BIMでは、3次元モデルから各種図面を生成します。
**従来のCAD（2D）**:
```
平面図 ─┐
立面図 ─┼─ 個別に作図
断面図 ─┘
↓

## Slide 5: 第1章｜建築をBIMで表現するとは - 4. レベルの重要性
**レベルの役割**:
1. 階の基準高さを定義
2. 部材の配置基準
3. ビュー（平面図）の作成基準
**典型的なレベル設定**:
```
RFL (4階) : +12,000
RFL (3階) : +9,000

## Slide 6: 第1章｜建築をBIMで表現するとは - 5. ビューの種類と用途
**平面図（Plan View）**:
- 各階の水平断面
- 主要な作業ビュー
- 壁・柱・開口部の配置
**立面図（Elevation View）**:
- 建物の外観
- 東西南北の4方向
- 高さ関係の確認

## Slide 7: 第2章｜BIMモデリングの考え方（後工程を考える） - 1. 章のねらい
モデリングは自分だけでなく、後工程の人が使うことを意識します。
わかりやすく、修正しやすいモデルの作り方を学びます。

## Slide 8: 第2章｜BIMモデリングの考え方（後工程を考える） - 2. キーワード定義
**後工程思考**
- 次の作業者を意識したモデリング
- 修正しやすい構造
- 意図が伝わる命名
**モデルの可読性**
- 他人が見てわかる
- 構造が理解しやすい
- 命名規則の統一

## Slide 9: 第2章｜BIMモデリングの考え方（後工程を考える） - 3. 本文解説
**悪いモデリングの例**:
```
❌ 部材名が「壁1」「壁2」
❌ すべての壁が1つの大きな壁
❌ レベル・グリッドを無視
❌ 不要な部材が残っている
```
**良いモデリングの例**:

## Slide 10: 第2章｜BIMモデリングの考え方（後工程を考える） - 4. 命名規則
**プロジェクトでの統一が重要**:
```
レベル名:
1FL, 2FL, 3FL...
グリッド名:
X1, X2, X3...
Y1, Y2, Y3...

## Slide 11: 第2章｜BIMモデリングの考え方（後工程を考える） - 5. モデル構造の工夫
**適切な分割**:
```
✓ 構造的に意味のある単位
✓ 施工単位を意識
✓ 後から修正しやすい
```
**グループ化**:
```

## Slide 12: 第3章｜試験で評価されるポイント（採点者目線） - 1. 章のねらい
準1級試験は実技試験です。
何が評価され、何が減点対象かを理解します。

## Slide 13: 第3章｜試験で評価されるポイント（採点者目線） - 2. 評価ポイント
**必須要件（できないと不合格）**:
- 課題どおりの形状
- 正確な寸法
- 指定された部材種類
- 必要なビュー作成
**加点要素**:
- 整理されたモデル構造
- 適切な命名

## Slide 14: 第3章｜試験で評価されるポイント（採点者目線） - 3. よくある減点理由
**1. 寸法誤差**
```
❌ 指定: 5,000mm
作成: 4,980mm
→ 減点
```
**2. レベル設定ミス**
```

## Slide 15: 第3章｜試験で評価されるポイント（採点者目線） - 4. 時間配分
**試験時間: 120分**
推奨配分:
```
0-10分 : 課題読解・計画
10-90分 : モデリング
90-110分 : 図面作成・調整
110-120分 : 最終チェック
```

## Slide 16: 第3章｜試験で評価されるポイント（採点者目線） - 5. 確認問題
（準1級向け実践問題）

## Slide 17: 第4章｜よくある失敗例（レベル・壁・床） - 1. 章のねらい
準1級試験でよく見られる失敗パターンを理解します。
レベル・壁・床の正しいモデリング方法を習得します。
失敗から学び、同じミスを避けられるようにします。

## Slide 18: 第4章｜よくある失敗例（レベル・壁・床） - 2. レベル関連の失敗
**失敗例1: レベル名の誤り**
```
❌ NG: レベル名「レベル1」「レベル2」（日本語）
✓ OK: 「1FL」「2FL」「3FL」（統一された英数字）
```
**問題点**:
- ソフトウェアによっては日本語に対応していない

## Slide 19: 第4章｜よくある失敗例（レベル・壁・床） - 3. 壁関連の失敗
**失敗例1: 壁の高さ設定の誤り**
```
❌ NG: 壁の上端を「オフセット 2700mm」で指定
✓ OK: 壁の上端を「上階レベル（3FL）」で指定
```
**問題点**:
- 階高変更時に手動で全壁を修正する必要

## Slide 20: 第4章｜よくある失敗例（レベル・壁・床） - 4. 床関連の失敗
**失敗例1: 床のレベル設定ミス**
```
❌ NG: 2階の床を「1FL」レベルに作成
結果: 高さが3m低い位置に床が配置される
対策: 床作成前に必ずアクティブレベルを確認
```
**詳細**:

## Slide 21: 第4章｜よくある失敗例（レベル・壁・床） - 5. 試験での減点を避けるチェックリスト
**提出前の必須確認**:
□ **レベル確認**
- すべての部材が正しいレベルに配置されているか
- レベル名は課題仕様どおりか
- 断面図で高さを確認したか
□ **壁の確認**
- 壁の上端が正しいレベルに設定されているか

## Slide 22: 第5章｜試験環境対策（初期設定・制約） - 1. 章のねらい
準1級試験の環境と制約を理解します。
限られた時間で最大の成果を出す準備をします。
試験開始直後の初期設定を確実に行えるようにします。

## Slide 23: 第5章｜試験環境対策（初期設定・制約） - 2. 試験環境の特徴
**試験時間と形式**:
- 実技試験: 120分（2時間）
- 課題: モデリング + 図面作成
- 提出物: .rvtファイル + PDFまたは画像
**制約条件**:
- **支給テンプレート使用**: カスタムテンプレートは使用不可
- **参照資料の制限**: 試験要項で指定されたもののみ
- **ソフトバージョン指定**: 試験会場のバージョンに従う

## Slide 24: 第5章｜試験環境対策（初期設定・制約） - 3. 開始直後の初期設定（最初の3分が重要）
**ステップ1: ファイル確認（30秒）**
```
□ テンプレートファイルを開く
□ 「名前を付けて保存」で自分の受験番号を付ける
□ 保存場所を確認（デスクトップ等）
```
**ステップ2: 単位設定確認（30秒）**
```

## Slide 25: 第5章｜試験環境対策（初期設定・制約） - 4. よく使うツールの配置
**リボンのカスタマイズ**（できる場合）:
```
建築タブに集約:
- 壁
- ドア
- 窓
- 床
- 天井
- 柱

## Slide 26: 第5章｜試験環境対策（初期設定・制約） - 5. ショートカットキーの活用
**必須ショートカット**:
```
■ 基本操作
Ctrl + S : 上書き保存（5分ごとに実行推奨）
Ctrl + Z : 元に戻す
Ctrl + Y : やり直し
Esc : コマンド中断
■ 表示操作

## Slide 27: 第6章｜準1級 模擬課題（自己チェックリスト付き） - 1. 章のねらい
実際の試験を想定した模擬課題に取り組みます。
自己チェックリストで習熟度を確認します。
本番と同じ時間配分で練習できるようにします。

## Slide 28: 第6章｜準1級 模擬課題（自己チェックリスト付き） - 2. 模擬課題1: 小規模事務所ビル
**課題概要**:
- 建物用途: 事務所
- 構造: RC造
- 規模: 地上2階建
- 延床面積: 約300㎡
- 階高: 1階 3,500mm、2階 3,000mm
- 制限時間: 120分
**図面条件**:

## Slide 29: 第6章｜準1級 模擬課題（自己チェックリスト付き） - 3. 模擬課題2: 共同住宅（中級）
**課題概要**:
- 建物用途: 共同住宅（1棟4戸）
- 構造: RC造
- 規模: 地上3階建
- 住戸タイプ: 2LDK（2タイプ）
- 延床面積: 約480㎡
- 制限時間: 120分
**図面条件**:

## Slide 30: 第6章｜準1級 模擬課題（自己チェックリスト付き） - 4. 模擬課題3: 混構造建築（上級）
**課題概要**:
- 建物用途: 店舗併用住宅
- 構造: 1階 RC造、2-3階 木造
- 規模: 地上3階建
- 制限時間: 120分
（詳細は実際の試験レベルに応じて設定）

## Slide 31: 第6章｜準1級 模擬課題（自己チェックリスト付き） - 5. 自己採点基準（詳細版）
**評価項目と配点**:
**形状・寸法（40点）**:
- グリッド配置: 5点
- レベル設定: 5点
- 壁の配置: 10点
- 床の配置: 10点
- 柱の配置: 5点
- 開口部配置: 5点